VLSM Table with Wildcard Masks

| Subnet Size | Increment | Octet | Slash Notation | Subnet Mask | Wildcard Mask |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 4 | 4th | /30 | 255.255.255.252 | 0.0.0.3 |
| 8 | 8 | 4th | /29 | 255.255.255.248 | 0.0.0.7 |
| 16 | 16 | 4th | /28 | 255.255.255.240 | 0.0.0.15 |
| 32 | 32 | 4th | /27 | 255.255.255.224 | 0.0.0.31 |
| 64 | 64 | 4th | /26 | 255.255.255.192 | 0.0.0.63 |
| 128 | 128 | 4th | /25 | 255.255.255.128 | 0.0.0.127 |
| 256 | 1 | 3rd | /24 | 255.255.255.0 | 0.0.0.255 |
| 512 | 2 | 3rd | /23 | 255.255.254.0 | 0.0.1.255 |
| 1024 | 4 | 3rd | /22 | 255.255.252.0 | 0.0.3.255 |
| 2048 | 8 | 3rd | /21 | 255.255.248.0 | 0.0.7.255 |
| 4096 | 16 | 3rd | /20 | 255.255.240.0 | 0.0.15.255 |
| 8192 | 32 | 3rd | /19 | 255.255.224.0 | 0.0.31.255 |
| 16384 | 64 | 3rd | /18 | 255.255.192.0 | 0.0.63.255 |
| 32768 | 128 | 3rd | /17 | 255.255.128.0 | 0.0.127.255 |
| 65536 | 1 | 2nd | /16 | 255.255.0.0 | 0.0.255.255 |
| 131,072 | 2 | 2nd | /15 | 255.254.0.0 | 0.1.255.255 |
| 262,144 | 4 | 2nd | /14 | 255.252.0.0 | 0.3.255.255 |
| 524,288 | 8 | 2nd | /13 | 255.248.0.0 | 0.7.255.255 |
| 1,048,576 | 16 | 2nd | /12 | 255.240.0.0 | 0.15.255.255 |
| 2,097,152 | 32 | 2nd | /11 | 255.224.0.0 | 0.31.255.255 |
| 4,194,304 | 64 | 2nd | /10 | 255.192.0.0 | 0.63.255.255 |